## Slide 1: Balltracking
BILD3
Jan Schüssler, pho_18_vz

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was erreicht wurde
Einblick in die Software und Berechnungen
Live-Demo

## Slide 3: Was erreicht wurde

## Slide 4: Was erreicht wurde
Raspberry:
  Erkennen des Balls mittels HSV-Filter
  Erkennen der Ballgrösse und Position in Pixeln
  Berechnung der Position im Raum
  Senden der Position über das Netzwerk an den PC mittels UDP-Protokoll
PC:
  Mit einem UDP-Server Daten kontinuierlich empfangen
  Live-Visualisation mit Open3D in einem separaten Thread

## Slide 5: Einblick in die Software und Berechnungen

## Slide 6: HSV-Filter
Genaue Farbselektierung möglich
Eingestellte Werte werden in ein CSV-File abgespeichert und beim nächsten Start wieder eingelesen

## Slide 7: Ball-Erkennung: Methode #1
Blob-Erkennung mit cv.moments
PRO:
Position und Radius sind von Frame zu Frame sehr stabil
CONTRA:
Ball muss vollständig sichtbar sein (keine Finger davor)

## Slide 8: Ball-Erkennung: Methode #2
Blob-Erkennung mit cv.findContours
PRO:
Ball kann teilweise verdeckt sein: Grösster Radius wird als Ballkontur erkannt
CONTRA:
Bei grösserer Distanz (weniger Pixel) ist die Position und vor allem der Radius von Frame zu Frame nicht immer stabil: Ist etwas verrauscht

## Slide 9: Berechnung der Position im Raum
«Brennweite» f in Pixeln ausrechnen
Ballwinkel berechnen
Distanz ausrechnen
Richtungsvektor ê erzeugen
Distanz mal Richtungsvektor ergibt Punkt im Raum

## Slide 10: Netzwerkkommunkation: Client
UDP sendet «blind»
Verpasst der Server ein Paket, heissts:
«Wer nöd wott, hät gha!»

## Slide 11: Netzwerkkommunkation: Server
Main Thread befindet sich ausschliesslich in diesem Loop

## Slide 12: Visualisierung in separatem Thread
Erstellen des Threads
Erzeugung einer Kamera

## Slide 13: Visualisierung in separatem Thread
Ringbuffer um vergangene Punkte zu tracken
Separater Thread führt diesen Loop aus, um das Open3D Fenster konstant zu aktualisieren
Server blockiert sonst allenfalls mit der recvfrom-Funktion den Loop

## Slide 14: Live Demo